# So funktioniert eine Kläranlage

# Quelle: http://www.rwe.com/generator.aspx/online-special-wasser/abwasserentsorgung/klaeranlage/language=de/id=321186/klaeranlage.html

http://www.klaeranlage-kanal.de/

Kläranlage (Abwasserreinigungsanlage)

( Mechanische Reinigung

Schritt 1)

Die Rechenanlage:

In diesem Abschnitt wird das Wasser durch eine

mechanische Rechenanlage vom gröbsten Unrat befreit,

so werden z.B. Holz, Papier, Verpackungsmaterial etc.

regelrecht aus dem Wasser „herausgehakt“.

Dieser Abfall wird nach diesem Prozess

gewaschen und gepresst, danach wird er

entweder verbrannt oder auf die Deponie gebracht.

Schritt 2)

Der Sandfang:

Nachdem der gröbste Unrat entfernt wurde

ist die nächste Station des Wassers der Sandfang.

Dort wird künstlich durch Druckluft eine langsamere

Fließgeschwindigkeit erzeugt. Durch diese verlangsamte

Geschwindigkeit kann sich der Sand am

Beckenboden absetzen. Anschließend kann der

Sand problemlos von einem Räumer in einen

dafür vorgesehenen Trichter geschoben werden,

von dort aus wird das Sand-Wassergemisch in

die Sandaufbereitungsanlage gepumpt.

Schritt 3)

Das Vorklärbecken:

Auch diese Becken funktioniert nach dem

Prinzip des Absetzens. Die restlichen im Wasser

befindlichen Feststoffe, die größtenteils aus

organischem Material bestehen, setzen sich am

Beckenboden ab und bilden den Primärschlamm,

dieser Schlamm wird später in die so genannten

Faultürme zur Lagerung transportiert. Mit der

Vorklärung endet die mechanische Abwasserreinigung.

Im Abwasser befinden sich jetzt noch rund 60 bis

70 Prozent der Verschmutzung in gelöster Form,

die anschließend biologisch abgebaut werden müssen.

( Biologische Reinigung

Schritt 4)

Das Belebungsbecken:

Im Belebungsbecken werden die organischen Verschmutzungen

beseitigt. In den Belebungsbecken wird das Abwasser mit

so genannten Belebtschlamm (besteht aus Bakterien)

vermischt und anschließend belüftet. Dadurch werden die

Abwasserinhaltsstoffe des frischen Abwassers durch die

Bakterien biotisch oxidativ abgebaut. Dabei werden von

Sauerstoff verbrauchenden Bakterien und anderen

Mikroorganismen Kohlenstoffverbindungen größtenteils

zu Kohlenstoffdioxid abgebaut und teilweise zu Biomasse

umgesetzt sowie der Stickstoff aus den organischen

Verbindungen durch wieder andere Bakterien zunächst

als Ammoniak abgespalten und dieses mit Sauerstoff zu Nitrat oxidiert.

Durch die Mikroorganismen und Bakterien werden also

schädlich Stoffe unschädlich gemacht.

Schritt 5)

Das Nachklärbecken:

Als nächstes fließt das Abwasser in das Nachklärbecken

dort wird das Abwasser von dem am Reinigungsprozess

beteiligtem Belebungsschlamm getrennt. Dieser wird nach

der Trennung in vielen Fällen in die Faultürme transportiert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 6) (Zusatz)

Der Faulturm:

Im Faulturm wird der gelagerte Klärschlamm teilweise

von anaeroben Mikroorganismen abgebaut. Bei diesem

Prozess entsteht ein große Menge Biogas, das von vielen

Klärwerken benutzt wird um den eigenen Strombedarf selbst

zu decken oder zumindest zu minimieren.

Schritt 7) (Zusatz)

Die Entwässerung:

Nach den Abbauprozessen im Faulturm gelangt der Restschlamm zu Entwässerung. Dort wird er durch verschiedene Verfahren wie das Zentrifugen, Siebband- oder Kammerfilterpressen entwässert. Der so entstanden Schlamm wird beispielsweise als Dünger verwendet.